BNY-A型程控自动工频耐压测试仪（程控款）

BNY-A型程控自动工频耐压测试仪（工频闪络击穿试验仪）是根据GB4706.1、GB9706.1、GB3048、GB7251、GB/T5023、GB4751、GB12706、IFC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内安全标准要求而设计，用于各种电器产品、电气元件、电线电缆、绝缘材料等绝缘强度试验、闪络击穿试验；强电系统的安全耐压及漏电流测试。

特点

- 测试电压、报警电流、测试时间、升压速率由程序菜单设置，测试时只需按下启动键，仪器按设置电压值自动调节，按设置测试时间测试，测试电流超过报警电流时，直接切断高压输出并报警。测试完成后自动判定，自动回复初始位置。

- 测试电流通过串接在高压回路中的采样器直接测量；漏电流超限切断，由模拟比较器和CPU双重控制，即保护切断速度，又保证切断有效；报警切断电流由DA直接控制，可数字化满量程设置。

- 电压值、电流值峰值保持功能。仪器测试过程中，漏电流超出报警电流值，导致电压切断，液晶显示切断击穿前最大电压值，最大电流值。

- 不同的升压速度用于不同的测试目的，用于绝缘材料闪络击穿时，使用速率1，升压时间小于10S；用于电线电缆和电工套管等材料时，使用速率2和速率3。

- 提供计算机控制软件，可通过通讯接口，程控设置测试电压、报警电流、测试时间，程控启动测试，实时传送测试数据（程控款）。

- 电压、电流测量精度高，且电压测量、电流测量可数字化修正标定。

- 根据不同的测试标准，选择不同的升压速率，可以满足电线电缆、电工套管、绝缘材料、低压电器、开关插座、低压成套设备等不同的测试要求。

性能参数：

1、输出电压：0-5kV ；精度：±2%；最小分辨率：1V；升压速率：速率1（<10S）、速率2(<20S)、速率3(<30S)

2、输出容量：1KVA/0.5KVA(其它容量可定制)；

3、最大输出漏电流：5kV1kVA:200mA；5kV0.5kVA:100mA；最小电流分辨率：0.01mA。

4、报警电流：0-200mA/0-100mA满量程可设置，1mA步进。

5、试验时间：标准款：0－99999秒可调，1秒步进。程控款0-9999秒/0-9999分。

6、电源：220V,50Hz；

7、外形尺寸：450mm*380mm*240mm

8、重量：约25KG。