BC－C型防雷变压器冲击电压转移系数测试仪

BC-C型防雷变压器冲击电压转移系数测试仪主要是根据TB/T 2653-2003、GB17627.1-1998、GB14048、GB7251、IEC61730-2005等标准要求，主要用于防雷变压器冲击电压试验、转移系数测试，亦可用于太阳能、低压成套、低压电器、高低压开关、电度表、电线电缆、漏电保护器等产品的安全性能(介电性能)检测。
特点：

1、冲击/转移双模式，冲击模式通过调节旋钮手动调节冲击电压，转移模式冲击电压值由系统自动调节，1KV、5KV、10KV3个档位(可根据客户要求增加)，方便转移系数的测试。

2、提供1/100分压接口，用于示波器跟踪输出电压波形及监控输出电压。

3、间隔时间、冲击次数、冲击模式、冲击极性（正负款）可由菜单程序设置。

4、12864液晶显示，同时显示直流电压、冲击电压、间隔时间、冲击次数。

5、触摸按键，微电脑控制，可选中英文程序菜单及中英文面板，方便出口。

6、正负极性由正高压源负高压源双系统设计，输出更稳定，电压更高，效率更高。（±款）

7、独创全量程非线性标定流程，全量程精度更好。

8、内置多种参数标准标定程序，检定时可随时修正误差。

9、豪华铝合金外箱设计。　
技术指标： 
1、输出冲击峰值电压：12KV/15KV/20KV，精度为±3% 。

2、输出冲击极性：正/正负
3、冲击电压波形：波前时间:1.2μs±30％ 波后半峰值时间：50μs±20％

4、间隔时间：1-99S

5、冲击次数：1—99次/无限次连续冲击；

6、外形尺寸：450mm*422mm*220mm；

7、重量：约12Kg。

质量保证：保修一年，终身免费软件升级。