ZC36型高绝缘电阻测试仪

ZC36型高绝缘电阻测试仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻；与恒温水浴配套后，还能测量不同温度下的塑料电线电缆（无屏蔽层）的绝缘电阻，该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点，仪器的最高量程10 Ω电阻值（测试电压为1000V和10 A微电流）。

本仪表贯彻Q/TPGG 9-2012高绝缘电阻测量仪（高阻计）企业标准。

本仪器电极箱按国标GB1410-1989固体绝缘材料体积电阻和表面电阻率试验方法。

规格和主要技术参数

ZC36型高绝缘电阻测试仪

电阻：（10 ~10 ）Ω，准确度为10级

测试电压：10V、50V、100V、250V、500V、1000V  误差：±5%

环境温度： 0～40℃

相对温度：≤70%

供电电流：交流220V ±10% 50Hz

仪器可连续工作8小时

消耗功率：约 10W

外形尺寸：长宽深 355mm×320mm×145mm

重量：约 6kg(主机)

测试范围见下表：